Ведение

Основанием для  разработки проекта планировки территории, содержащего в своем составе проект межевания, линейного объекта регионального значения автомобильной дороги «Подъезд к пос. Ленинский от а/д Ленинский-Самаркин в Первомайском районе Оренбургской области» является государственный контракт 14/02-42 от 03.08.2015г, заключенный между ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» и ООО «ОренбургДорПроект», распоряжение от 15.02.2016 №3-р Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области «О подготовке документации по планировке территории для строительства линейного объекта регионального значения автомобильной дороги «Подъезд к пос.Ленинский от а/д Ленинский-Самаркин в Первомайском районе Оренбургской области».

ООО «ОренбургДорПроект» имеет Свидетельство о допуске к определен-ному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС» № 0231.02-2011-5612076809-И-010 и Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС»   № 0449.03-2011-5612076809-П-077.

Документация разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г №250;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Постановление правительства РФ от 02.09.2009 №717 О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса с изменениями и дополнениями от 11.03.2011;

-Региональных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области №389-п от 06.06.2016г;

-Схемы территориального планирования Оренбургской области, утвержденная постановлением Правительства Оренбургской области от 08.02.2016 г. №82-п ;

- Постановления Правительства Оренбургской области от 29.12.2014г. №1024-п Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

Оренбургской области;

-Местных нормативов градостроительного проектирования. Градостроительство. Планировка и застройка МО Первомайский район Оренбургской области;

- Генерального плана муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области;

- Постановления Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009г. О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон;

- Постановления правительства РФ от 9.06.1995г. №578 Правила охраны линии и сооружений связи РФ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Целью проекта планировки территории, содержащего в своем составе проект межевания, для строительства линейного объекта регионального значения автомобильной дороги «Подъезд к пос. Ленинский от а/д Ленинский-Самаркин в Первомайском районе Оренбургской области» является выделение элементов планировочной структуры и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Задачей проекта планировки территории, содержащего в своем составе проект межевания, является установление красных линий, границ земельных участков, параметров элементов планировочной структуры, определение и организация зон с особыми условиями использования территории.

1 Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки, совмещенного с проектом межевания

Исходными данными и условиями для подготовки проекта являются:

- Техническое задание на разработку проектной документации строительства линейного объекта регионального значения автомобильной дороги «Подъезд к пос. Ленинский от а/д Ленинский-Самаркин в Первомайском районе Оренбургской области», утвержденное директором ГУ «ГУДХОО» Хусидом Д.Л.

- Технические условия филиала ПАО «МРСК Волги-«Оренбургэнерго» «Западные электрические сети» на пересечение автомобильной дороги «Подъезд к пос. Ленинский от а/д Ленинский-Самаркин  в Первомайском районе Оренбургской области» с действующей Л  10кВ Лн-1 ПС Ленинская 110/35/10кВ.

- Технические условия №16-13ПАО «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Волга» Оренбургский филиал от 12.02.2016 № 0601/07/877-16.

- Инженерные изыскания для проектной документации строительства линейного объекта регионального значения автомобильной дороги «Подъезд к пос.Ленинский от а/д Ленинский-Самаркин в Первомайском районе Оренбургской области».

2 Сведения об основных положениях генерального плана поселения. Существующее использование территории

Муниципальное образование Ленинский сельсовет  расположено в западной части Первомайского района Оренбургской области. Поселение граничит с Самарской областью  и пятью сельсоветами, а именно: на севере граничит с Фурмановским сельсоветом, на востоке с  Соболевским сельсоветом, Володарским сельсоветом,   на западе с Малозайкинским сельсоветом и Самарской областью, на юге - с Пылаевским сельсоветом.

Сложившаяся планировочная структура Муниципального образования  Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области представляет собой 6 населенных пунктов — п.Ленинский, п.Ляшево, п.Ручьевка, п.Зори,  п.Самаркин, п.Чапаевка.	Общая площадь территории муниципального образования Ленинского сельсовета составляет —  42722 га.

Особенности экономико-географического положения пос. Ленинский Первомайского района:

- близость положения административного центра муниципального образования п.Ленинский от  районного центра п.Первомайский;

- высокая транспортная обеспеченность — поселок  находится в непосредственной близости от основных автомобильных дорог;

- основная отрасль экономики поселения — добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, производственное направление зерно-скотоводческое.

Проектируемая территория расположена в центральной части МО Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области. На протяжении с ПК0+00 по ПК 1+20 проектируемая территория расположена за чертой населенного пункта на землях категория которых не установлена, на участке ПК1+20 - ПК5+06 на землях населенного пункта пос.Ленинский.  На своем протяжении территория граничит с автодорогой Ленинский-Самаркин, с улицей Ленинская, Школьная пос.Ленинский. Рассматриваемая территория используется для проезда автотранспорта в пос.Ленинский, для размещения участка ВЛ 10кВ Лн-1 ПС Ленинская 110/35/10кВ, ВЛ 0,4кВ №1 ТП №117 ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго», кабельных линий связи ПАО «Ростелеком», водопровода МУП Ленинский ЖКХ.  Проектируемая территория накладывается на существующий отвод под улицу Ленинская и улицу Школьная пос.Ленинский.

3 Размещение линейного объекта на землях объектов культурного наследия и мероприятия по их сохранению

Согласно письму Министерства Культуры и внешних связей Оренбургской области от 15.06.2016  №13-13-1400 объектов культурного наследия народов РФ, а также выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками археологического наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, не имеется.

4 Характеристика проектируемой автомобильной дороги

Проектируемый линейный объект автомобильная дорога «Подъезд к пос.Ленинский от а/д Ленинский-Самаркин в Первомайском районе Оренбургской области» является объектом регионального значения в соответствии с постановлением  Правительства Оренбургской области от 08.02.2016г. №82-п. Код объекта регионального значения 08100206/08-22, назначение объекта: в области развития автомобильного транспорта регионального и межмуниципального значения, установлены зоны с особыми условиями использования территории: придорожная полоса; санитарный разрыв до жилой застройки и садоводств. Суммарная расчетная приведенная интенсивность движения на 2036г. составляет 201 авт/сут, что соответствует IV технической категории автомобильной дороги.

Основные технико- экономические показатели объекта проектирования определены техническим заданием заказчика и нормами СП 34.13330.2012:

- расчетная скорость движения – 80 км/час;

- число полос движения  - 2;

- ширина земляного полотна – 10м;

- ширина проезжей части – 6м;

- ширина обочин – 2х2,0м;

- ширина тротуара – 1,5м;

- ширина укрепленной полосы обочины – 0,5м;

- пропускная способность  автодороги 800 авт/час;

- тип дорожной одежды – усовершенствованный облегченный;

- ширина полосы отвода за чертой населенного пункта 36м;

- ширина в красных линиях в черте населенного пункта 25м;

- ширина придорожной полосы 50м.

Начало проектируемого участка ПК 0+00 соответствует примыканию к автомобильной дороге Ленинский-Самаркин км 14+183. Конец проектируемого участка ПК 5+06 соответствует адресу пос. Ленинский ул. Ленинская д. 62.

Общая протяженность участка строительства автомобильной дороги составляет 0,506 км.

Автомобильная дорога Подъезд к пос. Ленинский обустраивается автобусной остановкой карманного типа.

На автодороге Подъезд к пос.Ленинский в местах пересечения с руслом  лога предусмотрено устройство водопропускных труб на ПК 0+26 диаметром 0,8м и ПК 4+36 диаметром 0,5м.

5  Сведения о земельных участках, отводимых на период строительства и эксплуатации объекта

Земельный участок необходимый для размещения автомобильной дороги находится в кадастровом квартале 56:22:0301001- земли населенного пункта пос.Ленинский, в кадастровом квартале 56:22:0311001- земли с неустановленной категорией. Протяженность участка равна протяженности трассы автодороги-0,506км.

Ширина полосы отвода земель на период строительства и эксплуатации автомобильной дороги за чертой населенного пункта определена в соответствии с постановлением правительства РФ от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» составляет 36м, в черте населенного пункта принята в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Первомайского района Оренбургской области, составляет 25м.

Размер площади земельных участков, необходимых для размещения автомобильной дороги представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Объект | Кадастровый номер | Категория земель, м2 | Всего, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не установлена | Под автомобильную дорогу Ленинский-Самаркин | Земли населенных пунктов |  |
| Подъезд к пос. Ленинский | 56:22:0301001 |  |  | 7474 | 17374 |
|  | 56:22:0311001 | 7966 |  |  |  |
|  | 56:22:0311001:79 |  | 267 |  |  |
|  | 56:22:0311001:585 |  |  | 1128 |  |
|  | 56:22:0301001:587 |  |  | 474 |  |
| Автобусная остановка Подъезд к пос.Ленинский | 56:22:0301001 |  |  | 65 |  |

6 Последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом

Последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом следующая:

1. Проект планировки территории, содержащий в своем составе проект межевания, согласовывается с администрацией Ленинского сельсовета Первомайского района Оренбургской области в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса РФ.

2. Разрабатывается проектно-сметная документация с прохождением государственной экспертизы.

3.  В установленном порядке получается разрешение на строительство линейного объекта.

4. Выполняется строительство объекта.

7 Особые условия использования территории

К особым условиям использования территории относятся:

- охранная зона от ВЛ 10 кВ;

- охранная зона существующей ТП № 117;

- охранная зона хозяйственно-бытового водопровода;

- охранная зона от Л 0,4 кВ;

- охранная зона кабеля связи.

Охранная зона ВЛ 10 кВ составляет 10м в каждую сторону от крайнего провода Л10 кВ. Охранная зона ТП № 117 в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстояние т 10м. Охранная зона водопровода не установлена. Охранная зона от Л 0,4кВ и кабеля связи по 2 метра в каждую сторону от крайнего провода Л 0,4кВ  и кабеля связи.

8 Заверение проектной организации

Документация по планировке территории линейного  объекта выполнена на основании документов территориального планирования, в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.